SPECYFIKACJA WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zamawiający | Instytut Transportu Samochodowego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Usługa modernizacji stanowisk do badań pojazdów |
| Opis zamówienia | WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI MODERNIZACJI STANOWISK DO BADAŃ POJAZDÓW: Modernizacja układu pomiarowego ITS nr 6/617/664 do badań odkształceń przegrody oddzielającej przestrzeń pasażerską od przestrzeni ładunkowej składającego się z rejestratora siły oraz przemieszczenia 0-500 mm (próbkowanie 100Hz) (o rozdzielczości 5N, 0,01 mm, błąd ≤0,02mm) (dla posiadanego czujnika siły 100kN) zgodnie z wymaganiami normy ISO 27956:2009. Modernizacja mobilnego stanowiska oraz układu pomiarowego ITS nr 6/587/664 do badań odkształceń punktów kotwiczenia stosowanych do mocowania ładunków w przestrzeni bagażowej składającego się z rejestratora siły oraz przemieszczenia 0-100 mm (próbkowanie 100Hz) (o rozdzielczości 2N, 0,01 mm, błąd ≤0,02mm) (dla posiadanego czujnika siły 50kN) zgodnie z wymaganiami normy ISO 27956:2009. Modernizacja stanowiska i układu pomiarowego ITS nr 6/620/664 do badania tylnych urządzeń zabezpieczających samochodów składającego się z rejestratora siły oraz przemieszczenia 0-500 mm (próbkowanie 100Hz) (o rozdzielczości 10N, 0,01 mm. błąd ≤0,02mm) (dla posiadanego czujnika siły 200kN). Zgodnie z ostatnią serią zmian do wymagań Regulaminu ONZ nr 58. W celu zapewnienia spełnienia wymagań wspomnianych przepisów należy umożliwić jednoczesną rejestrację siły oraz przemieszczeń we wszystkich wspomnianych przypadkach. Pomiar siły – przetwornik analogowo cyfrowy minimum 24 bitowy. Błąd pomiaru miernika w temperaturze 0-40oC, do którego dołączony będzie tensometryczny czujnik siły ≤ 0,035%. Pomiar przemieszczenia - sygnał cyfrowy kwadraturowy. Błąd toru pomiarowego przemieszczenia ≤ 0,02 mm. Zasilacz hydrauliczny z silnikiem elektrycznym o mocy ≤ 6 kW zasilanym napięciem 3x400VAC wraz z przewodami oraz złączami powinny być tak dobrane, aby zapewnione były wymagania w zakresie uzyskania wspomnianych wartości siły oraz dodatkowo wymagania w odniesieniu do czasu dla maksymalnego przemieszczenia przegrody określonego w normie ISO 27956:2009 (max. 2 sekundy). Oprogramowanie powinno umożliwiać zaprogramowanie w czasie procesu narastania, utrzymywania i zmniejszania siły. Oprogramowanie powinno umożliwiać rejestrację wyników z zadaną częstotliwością oraz w zadanym czasie i powinno zapewniać eksport wyników do plików TXT a wykresów do plików BMP. Posiadane czujniki siły, rejestratory oraz oprogramowanie wykonane zostały przez ZEPWN J. Czerwiński i wspólnicy – spółka jawna 05-270 Marki ul. Kołłątaja 8. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na posiadanym przez ITS komputerze przenośnym (Windows 7 lub Windows 10, min. dwurdzeniowym z procesorem min. 2GHz, pamięć RAM min. 4GB), a kopia oprogramowania powinna być dostarczona na przenośnym nośniku danych. Wzorcowanie modernizowanych torów pomiarowych siły w kierunku rozciągania oraz ściskania w 10 punktach pomiarowych wraz z obrotem czujnika co 120o w akredytowanym laboratorium wzorcującym lub GUM zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025. Wzorcowanie modernizowanych torów pomiarowych przemieszczeń w 10 punktach pomiarowych w akredytowanym laboratorium wzorcującym lub GUM zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025. Wzorcowanie modernizowanego toru pomiaru czasu w akredytowanym laboratorium wzorcującym lub GUM zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025. Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej po uprzednim umówieniu terminu. Kontakt z Zamawiającym pod adresem e-mail: andrzej.wierzejski@its.waw.pl |
| Termin realizacji | 3 miesiące od dnia podpisania umowy |
| Termin i miejsce sposób składania wycen | Wyceny sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją prosimy składać do dnia 05.03.2018 r. na adres e-mail: andrzej.wierzejski@its.waw.pl |
| Cena za realizację przedmiotu zamówienia netto i brutto [PLN] (wypełnia Wykonawca) | cena netto:…………………….…………………………………. cena brutto:…………………….…………………………………. |
| Dane teleadresowe Wykonawcy: (wypełnia Wykonawca) |  |

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a wycena przesłana przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości zamówienia i nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.