SPECYFIKACJA WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zamawiający | Instytut Transportu Samochodowego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Kompleksowa inwentaryzacja budowlana kompleksu budynków znajdujących się w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 80 |
| Opis zamówienia | Inwentaryzacja architektoniczna, konstrukcyjna, instalacji oraz wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej. Opis budynku Budynek biurowy to budynek z czterema kondygnacjami nadziemnymi. Budynek jest podpiwniczony. Wejście do budynku znajduje się na parterze, które znajduje się około 120 cm nad terenem. Na poziom parteru z poziomu gruntu dostajemy się tylko schodami. Brak jest dostępu dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja między kondygnacjami odbywa się dwoma trzonami klatek schodowych. Klatki schodowe oddalone są od siebie o 43,46 m, mierząc od ściany wewnętrznej klatki schodowej do ściany wewnętrznej drugiej klatki schodowej. Budynek wykonany został w 1970 r. Budynek wykonany jest w konstrukcji słupowo-ryglowej z tzw. ramownic z końcówkami wspornikowymi. Ramownice ustawione są co 600 cm. Wypełnienie, to ściany murowane z bloczka betonowego jeżeli chodzi o szczyty budynku i strefy klatek schodowych. Ściany zewnętrzne podłużne osłonowe złożone są z pasów okiennych i pasów podokiennych. Do głównego budynku dochodzą łączniki. Łączą się z głównym budynkiem w miejscach klatek schodowych. Lokalizacja: WARSZAWA ul. Jagiellońska 80 Budynek główny biurowy zaopatrzony jest w następujące instalacje: - instalacja elektryczna, - instalacje wodociągowa, - instalacje kanalizacyjna, - instalacje c.o. i c.w. - instalacje teletechniczna, - instalacje komputerowa - instalacje wewnętrzna p-poz. (wodna) - infrastruktura wentylacji mechanicznej wraz z przewodami - od kilkunastu lat nieczynna Szacunkowe dane dotyczące powierzchni. Budynek główny Dane ogólne budynku: 1. kubatura części ogrzewanej: 13 303 m3 2. powierzchnia netto: 4 527,22 m2 3. ilość kondygnacji: 4 naziemne + 1 podziemna Budynek S1 Dane ogólne budynku: 1. kubatura części ogrzewanej: 5 705 m3 2. powierzchnia netto: 1 288,14 m2 3. ilość kondygnacji: 1 + piwnica pod częścią budynku Budynek S2 Dane ogólne budynku: 1. kubatura części ogrzewanej: 3 529 m3 2. powierzchnia netto: 834,86 m2 + 80 m2 półpiętro 3. ilość kondygnacji: 1 + półpiętro Budynek S3 Dane ogólne budynku: 1. kubatura części ogrzewanej: 3 421,10 m3 2. powierzchnia netto: 797,50 m2 + 80 m2 półpiętro 3. ilość kondygnacji: 1 + półpiętro Budynek D1 Dane ogólne budynku: 1. kubatura części ogrzewanej: 3795,80 m3 2. powierzchnia netto: 884,85 m2 3. ilość kondygnacji: 1 Budynek Przewiązki Dane ogólne budynku: 1. kubatura części ogrzewanej: 1 381,10 m3 2. powierzchnia netto: 410,86 m2 3. ilość kondygnacji: 1 Dnia 07.01.2019 roku w godzinach 9:00 – 14:00 istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej obiektu. |
| Termin realizacji | Termin przekazania przez Wykonawcę dokumentacji inwentaryzacji z zakresu inwentaryzacji architektonicznej do 11.02.2019 Końcowy termin przekazania kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienie to 04.03.2019 Termin rozpoczęcia prac na obiekcie 21.01.2019 |
| Termin i miejsce sposób składania wycen | Wyceny sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją prosimy składać do dnia 08.01.2019 r. na adres e-mail: krystian.wilk@its.waw.pl |
| Cena za realizację przedmiotu zamówienia.(Cena ryczałtowa) Koszt netto [PLN] – jeżeli nie jest wskazane inaczej. (wypełnia Wykonawca) |  |
| Dane teleadresowe Wykonawcy: (wypełnia Wykonawca) |  |

Rys. 1

Dokumentacja zdjęciowa

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a wycena przesłana przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości zamówienia i nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.