SPECYFIKACJA WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zamawiający | Instytut Transportu Samochodowego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Dostawa modułu pomiarowego DGPS z dwoma inercyjnymi modułami pomiarowymi, przetwornikiem sygnałów analogowo/cyfrowych i oprogramowaniem (pomiary parametrów ruchu pojazdu) z możliwością obsługi RTK po doposażeniu w stacje bazową. |
| Wymagania ogólne i opis zamówienia | Dokładność pomiaru DGPS prędkości 0,1 km/h. Częstotliwość próbkowania min 100 Hz. Minimalna prędkość mierzona 0,1 km/h Rozdzielczość min 0,01 km/h; Maksymalna prędkość mierzona minimum 200 km/h. Dodatkowo analogowe wyjście sygnału prędkości (0-5V lub 0-10V). Obsługa systemu GPS i GLONASS System dwuantenowy (dual antena) + mocowania anten do dachu pojazdu. Moduł DGPS przygotowany do obsługi RTK – Real Time Kinematic (po doposażeniu w stacje bazową) Pomiar odległości: dokładność min 0.05%. Częstotliwość próbkowania min. 100 Hz. Pomiar przyspieszeń poprzez 2 zewnętrzne (moduły) w 3 kierunkach (X,Y,Z) oraz prędkości kątowych względem każdej osi w zakresie min +/- 3g dla przyspieszeń, ±360°/s dla prędkości kątowych; Rozdzielczość dla przyspieszenia max 0,002g; nieliniowość do 0,01% dla całej skali pomiarowej. Rozdzielczość dla prędkości kątowych max 0,02°/s; nieliniowość do 0,1% dla całej skali pomiarowej. Dokładność pomiaru przyspieszeń max 3% wartości mierzonej. Zewnętrzny przetwornik analogowy, co najmniej 16 bit na kanał: min 8 kanałów, możliwość zasilania 12V czujników napięciowych, współpraca z modułem DGPS i modułami inercyjnymi; obciążalność zasilania min 80 mA dla napięcia 12 V; rejestracja sygnałów analogowych o zakresie 0-10 V na co najmniej 8 kanałach Zasilanie zestawu pomiarowego co najmniej 12V-24V; Temperatury pracy całego zestawu minimalny zakres -10°C do +60°C Jednoczesna rejestracja przyspieszeń, prędkości, drogi oraz wszystkich sygnałów z kanałów analogowo/cyfrowych z częstotliwością co najmniej 100 Hz na kanał. Kable do połączenia modułu DGPS z dwoma modułami inercyjnymi, modułem przetwarzania sygnałów analogowych/cyfrowych i dwoma antenami, kabel do podłączenia 8 przetworników analogowych o zasilaniu 12V i sygnale wyjściowym 0-10V. Rejestracja w pełni rozwiniętego opóźnienia (MFDD), prędkości, drogi w oparciu o możliwość definiowania wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnego rejestrowanego sygnału pomiarowego. Kable do połączenia modułu DGPS z: - dwoma modułami inercyjnymi o długościach 10 i 20m, - modułem przetwarzania sygnałów analogowych; - dwoma antenami o długości 8m każdy, - przetwornikiem sygnałów analogowych na cyfrowe o zasilaniu czujników napięciem 12V i sygnale wyjściowym 0-10V. Należy dostarczyć materiały szkoleniowe, dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku angielskim lub polskim (preferowany). Szkolenie dla 5-10 osób (2 dni) w Instytucie Transportu Samochodowego z obsługi programu w warunkach stacjonarnych i drogowych (dynamicznych) w zakresie obróbki danych, konfiguracji urządzenia do podłączenia zewnętrznych czujników pomiarowych (cyfrowych lub analogowych), definiowania na podstawie zewnętrznych czujników pomiarowych momentu wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnych rejestrowanych sygnałów pomiarowych, generowania raportów z badań, obsługa kanałów matematycznych oraz akwizycji danych w tym np. eksport do Excel. W przypadku, gdyby w terminie realizacji zamówienia na terytorium RP obowiązywał stan epidemii bądź stan nadzwyczajny, dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w sposób zdalny. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na posiadanym przez ITS komputerze przenośnym (min. Windows 7 lub Windows 10), a kopia instalacyjna oprogramowania powinna być dostarczona na przenośnym nośniku danych. Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie wewnętrzne Urządzeń oraz oprogramowanie służące do: konfiguracji Urządzeń, komunikacji między PC a Urządzeniami (sterowników), rejestracji i archiwizacji danych na nośnikach zewnętrznych [PC (komputer przenośny)], analizy zarejestrowanych danych oraz – jeżeli ma zastosowanie – aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Urządzeń oraz ich instalacji, konfiguracji i uruchomienia Wzorcowanie toru pomiarowego prędkości w zakresie min. 0-200km/h w min. 10 punktach pomiarowych (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200) km/h w akredytowanym laboratorium wzorcującym zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025 lub krajowym instytucie metrologicznym zrzeszonym w EURAMET. Gwarancja dla przedmiotu zamówienia min. 12 miesięcy od daty odbioru. Kontakt z Zamawiającym pod adresem e-mail: jakub.ogłaza@its.waw.pl |
| Termin realizacji | 3 miesiące od dnia podpisania umowy |
| Termin i miejsce sposób składania wycen | Wyceny sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją prosimy składać do dnia 09.10.2020 r. na adres e-mail: jakub.ogłaza@its.waw.pl |
| Cena za realizację przedmiotu zamówienia netto i brutto [PLN] (wypełnia Wykonawca) | cena netto:…………………….…………………………………. cena brutto:…………………….…………………………………. |
| Dane teleadresowe Wykonawcy: (wypełnia Wykonawca) |  |

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a wycena przesłana przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości zamówienia i nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.